Jaworzno, dnia  09.03.2010r

Dotyczy: Uzupełnienia do wymagań ofertowych do przetargu nr 37/10 -  „Dostawa armatury

do modernizacji pompowni pomocniczej w poz. 410m  – ZG Janina”.

Uzupełnia się w załączniku nr 1a szczegółowego zakresu rzeczowego „Opis techniczny armatury do wyposażenia pompowni odwodnienia pomocniczego w poz. 410m” o następujące zapisy:

-	 w pozycji  2 „Zasuwa klinowa z trzpieniem wznoszącym DN200/PN16 z przyłączem kołnierzowym, z napędem elektrycznym AUMA typ S A 10.1” w pozycji „Element armatury”, „Zasuwa” w pozycji „Opis” uzupełnia się zapis:  typ  - klinowa, z trzpieniem  wznoszącym, o zapis „z uszczelnieniem twardym ze stali nierdzewnej”

- w pozycji  2 „Zasuwa klinowa z trzpieniem wznoszącym DN200/PN16 z przyłączem kołnierzowym, z napędem elektrycznym AUMA typ S A 10.1” w pozycji „Element armatury”, „Zasuwa” w pozycji „Opis” uzupełnia się zapis: przyłącze - kołnierzowe, o zapis „przestrzeń  międzykołnierzowa 400mm”,

- w pozycji  2 „Zasuwa klinowa z trzpieniem wznoszącym DN200/PN16 z przyłączem kołnierzowym, z napędem elektrycznym AUMA typ S A 10.1” w pozycji „Element armatury”, „Napęd AUMA” w pozycji „Opis” dodaje się punkty:

- wyłącznik momentu obrotowego

- wyłącznik drogowy

- analogowy sygnał zwrotny pozycji, układ odwzorowania   4 – 20 mA

- w pozycji  6 „Przepływomierz elektromagnetyczny MPP04 DN200/PN16” w pozycji „Opis” dodaje się punkty:

- sygnał wyjściowy 4 – 20 mA

- stopień ochrony – IP 54

- w pozycji 7  „Przepływomierz elektromagnetyczny MPP04 DN250/PN16” w pozycji „Opis” dodaje się punkty:

- sygnał wyjściowy 4 – 20 mA

- stopień ochrony – IP 54

Do załącznika daje się zapis:

Wszystkie elementy armatury są przeznaczone do pompowania wody o parametrach:

- woda o zawartości soli do 4500 mg/l

- woda o zanieczyszczona mechanicznie o max gęstości 1010 kg/m3

- max temperatura wody 30 oC